TPM设备管理

- TPM设备管理解决方案

TPM管理理念是通过提升设备、人和系统的体质达到提升企业的体质；

以5S为基础，分阶段展开自主保全、专业保全、焦点改善、品质保全、MP（保全预防）活动等活动；整个过程秉承通过改善人员和现场体质来改善企业体质，所有活动都遵循从简单化、合理化到标准化和规范化再到系统化的思路展开的；随着企业体质的不断提升，最终达到世界一流的设备综合效率水平。

项目一：自主保全

[企业的苦恼--问题点]：

- 设备
○ 设备的表面又脏又生锈
○ 每种设备都处于故障状态
○ 油、水、气等正在泄漏
2) 作业环境
○ 地面又潮又滑
○ 换气不畅通，粉尘、灰尘多
○ 保温材和保温罩等处于脱落状态放置. 
3) 人
○ 忽视小故障或不良，不把其看作是异常 
○ 持有只要在自己的工作时间内不发生故障、不良就可以的想法。
○ 如发生故障只知道叫保全人员，不懂得自己归纳原因。
　“我是操作者，你是维修者。”
○ 不完全了解测量规或工具的使用方法。
○ 各种物品或保管品的放置状态极差而不容易找出。
○ 润滑油使用部位不明确。
○ 对自己设备的结构/原理不了解，没有要知道的想法。

[活动目的]：

以设备使用部门为主体，以自己使用的设备和工作环境为对象，树立“我是设备，我来维护”的观念，通过一系列自主改善和自主维护活动，实现“我的设备”、“我的区域”保持最佳状态。

项目二：专业保全

[活动目的]：

从设备的设计、制造、安装、调试、生产、直到报废的"一生"进行管理，目标在于消灭设备故障，提高设备可靠性，降低设备生命周期的总成本。

专业保全活动的三项目标
　　①. 清除设备故障；
　　②. 缩短故障停机时间；
　　③. 降低设备生命周期总成本

设备管理的特性

此类设备管理特性和其评价尺度如下：
　　◆　可靠性（RELIABILTY） <故障频率=故障次数/单位运转时间>
　　◆　保全性（MAINTERABILITY）<故障停机率=故障停机时间/单位运转时间>
　　◆　经济性（ECONOMY） <单位产品保全费=保全费总额/生产产量>
　　◆　管理方法（MANAGEMENT）等

有效提高可靠性、保全性、经济性等三种设备特性的管理方法有事后保全、计划保全、改善保全、保全预防等

保全方法在设备一生的应用

可靠性、故障率等的管理范围不是孤立的，是相互密切关联的，它构成设备一生信息的反馈（Feed-Back）体制。

| 时间/项目 | 项目 设计、制造、 安装、调试时 | 生产运行时 | 故障原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提高 可靠性 | 为了防止故障和劣化，减少运转失误、使点检、调整容易进行----选择设备时 | 排除运转/操作失误； 为防止劣化的日常保全----润滑、清扫、调整、更换； | 为了减少设备劣化，延长寿命，自己改善体质。 |
| 提高 保全性 | 容易、更好、快速、便宜 -----选择容易进行保全的设备 | 调查预防保全，计划施工； 制定修理、保全作业方法； 选择测量仪器、材料。 | 为了便于日常保全、检查、修理，改善设备本身体质 |
| 保全 方法 | 保全预防（MP） | 预防保全（PM） | 改良保全（CM） |

专业保全是针对设备的一生展开的，设备前期管理、计划保全、预防保全、预知保全、故障处理、劣化复原、弱点改善、备品备件管理、设备档案管理、故障情报管理等，内容多，项目广。我们以0故障为志向，将专业保全活动分成6个STEP，每个阶段有确定的活动主题，循序渐进，扎实地完成每个STEP的活动。

专业保全活动的6个STEP：

| STEP | 活 动 项 目 | 活 动 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 1STEP | 设备评价和把握现状 | ·制作设备台帐(或整备) ·实施设备评价：制作评价基准，等级，选定PM设备、PM部位 ·定义故障等级 ·把握现状：故障、瞬间停止件数，度数率，强度率，MTBF，保全费，事后保全率 ·设定保全目标(指标,效果测定法) |
| 2STEP | 劣化复原 及弱点改善 | ·劣化复原，基本条件整备，排除强制劣化环境(自主保全支援活动) ·弱点改善，延长寿命的个别改善 ·防止重大事故、类似事故的再发生减少改善工序故障 |
| 3STEP | 构筑情报 管理体制 | ·构筑故障数据管理系统 ·构筑设备保全管理系统(机械履历管理，整修计划，检查计划等) ·构筑设备预算管理系统 ·预备品管理、图纸、资料管理等 |
| 4STEP | 构筑定期 保全体制 | ·定期保全准备活动(备用设备,备品,测定用具,润滑,图面,技术资料管理) ·制定定期保全业务体系程序 ·拟定对象设备、部位选定和保全计划 ·制定、整备各种基准(材料基准，施工基准，检查基准，验收基准等) ·定期保全的效率化和强化外协施工管理 |
| 5STEP | 构筑预知 保全体制 | ·引进设备诊断技术(培养技术人员，引进诊断设备等) ·制定预知保全业务体系程序 ·选定并扩大预知保全对象设备及部位 ·开发诊断设备，诊断技术 |
| 6STEP | 计划保全 的评价 | ·对计划保全体制的评价 ·提高信赖性的评价：故障,瞬间停止件数,MTBF,度数率等 ·提高保全性的评价：定期保全率,预知保全率,MTTR等 ·降抵成本的评价：节减保全费, 保全费使用区分的改善 |

项目三：焦点改善

[活动目的]：

消灭生产中的6大损失，提高设备综合效率（OEE）。 
* 6大损失：1、突发故障损失；2、空转.瞬间停止损失； 3、速度低下损失；
4、产品不良损失；5、换模（准备、调整）损失；6、开机（初期效率）损失。
* OEE：Overall Equipment Efficiency 即设备综合效率设备综合效率 = 时间运转率 ×性能运转率×综合良品率
时间运转率 = { (负荷时间 - 停止时间) / 负荷时间 }×100
性能运转率 = { (理论 Cycle time×加工数量 ) / 运转时间 }×100
综合良品率 = { (加工数量-不良数量 ) / 加工数量 } ×100

项目四：品质保全

[活动目的]：

在制造阶段里，对制造工程原因系的条件实施管理，将表达结果的管理项目向确认原因的点检项目转换，挑战品质不良为0的目标。

[活动内容]：

1、品质特性明确化
　　产品所要求的品质项目很多。首先把市场、顾客以及制程所需要的项目找出来，并将其特性数值化，以明确品质特性。
　　2、品质与4M的关系
　　影响品质的因素至少有人（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、与方法（Method），即4M。品质特性与4M的关系必须分析清楚。

《品质特性与4M的关系》

| 4M\品质 | 品 质 特 性 |
| --- | --- |
|  | 1.. | 2.. | 3.. | 4.. | 5.. | 6.. | 7.. | 8.. | 9.. | 10.. | 11.. |
| 人 员 | ☉ |  | ☉ |  | ☉ |  | ☉ | ☉ |  |  | ☉ |
| 设 备 |  | ☉ |  | ☉ |  |  | ☉ |  | ☉ | ☉ |  |
| 材 料 | ☉ |  |  |  |  | ☉ |  |  |  |  | ☉ |
| 方 法 | ☉ |  | ☉ |  | ☉ |  | ☉ | ☉ |  | ☉ |  |

3、设备与品质的关系

设备通常是由部件、零件组成的，有必要将品质特性与个零部件的关系整理出来；

| 设备 | 部件 | 零件 | 品 质 特 性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.. | 2.. | 3.. | 4.. | 5.. | 6.. | 7.. | 8.. | 9.. | 10.. | 11.. |
|  |  |  | ☉ |  | ☉ |  | ☉ |  | ☉ | ☉ |  |  | ☉ |
|  |  |  |  | ☉ |  | ☉ |  |  | ☉ |  | ☉ | ☉ |  |
|  |  |  | ☉ |  |  |  |  | ☉ |  |  |  |  | ☉ |
|  |  |  | ☉ |  | ☉ |  | ☉ |  | ☉ | ☉ |  | ☉ |  |

为了维持良好的品质水平，必须设定设备的管理条件；另外，要从过去的品质问题PM分析后，再依次设定管理条件。影响品质特性的设备部分称为品质要素，由维持品质要素所设定的条件来防止不良的发生。

项目五：设备初期管理

TPM追求的目标是使设备综合效率达到最高，设备最好达到"免保养"状态。通常在设备设计阶段几乎决定设备生命周期成本的90%，因此如何建立一个免保养的设备系统是非常重要的。

设备的初期管理，一般是指设备设计、安装、试运转到初期流动管理等各阶段，主要在于防范正常生产阶段可能发生之故障问题。尤其在初期流动管理方面，对于运转开始阶段的故障、不顺畅，如何进行记录、研究对策，试其在最短时间内进入正常生产，就必须靠平时积累的保养记录。事先将必要的情报反馈给设计单位，作为瑕疵设备设计的考虑事项，这种活动被称为保全预防（MP），非常重要。

所以设备初期管理的活动目的可归纳为：
　　1 追求设备生命周期成本的经济性；
　　2 增加设备使用寿命
　　3 MP（保全预防）设计的标准化
　　4 故障为0的早期规划设计及设备管理体制的建立